Zadanie nr 1. Urządzenie do masażu serca – 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………….

Model, typ: …………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………….

Rok produkcji 2017 (fabrycznie nowy): …………………………………………………………………….

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wymagania graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie do masażu serca/mechanicznej kompresji klatki piersiowej |
| 1 | Cykl pracy: 50% kompresja/50% dekompresja | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 2 | Działanie urządzenia w pełni automatyczne | TAK |  |  |
| 3 | Głębokość kompresji zgodna z wytycznymi ERC: od 5 do 6 cm | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 4 | Częstotliwość kompresji zgodna z wytycznymi ERC: od 100 do 120 uc./min. | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 5 | Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej przez ssawkę | TAK |  |  |
| 6 | Źródło zasilania: - akumulator wewnętrzny - zasilanie ze ściany karetki DC – min. 12-28V - zasilanie z gniazda sieci AC – min. 210-250V | TAK (podać) |  |  |
| 7 | Czas ładowania akumulatora wewnętrznego do 120 min | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 8 | Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego podczas pracy urządzenia z zewnętrznego źródła zasilania (230V AC lub 12V DC) | TAK |  |  |
| 9 | Ładowarka wewnątrz urządzenia | TAK |  |  |
| 10 | Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego: min. 40 min. | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 11 | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | TAK |  |  |
| 12 | Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą/plecakiem poniżej 12 kg | TAK (podać) |  |  |
| 13 | Bezprzewodowa transmisja danych z pamięci urządzenia o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera | TAK |  |  |
| 14 | Wyposażenie aparatu: - torba lub plecak - deska pod plecy - podkładka stabilizująca pod głowę - pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia - jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (min. 12 szt.) - akumulator - ładowarka do akumulatorów | TAK |  |  |
| 15 | Materiały informacyjne na temat oferowanego urządzenia | TAK |  |  |
| 16 | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu | TAK |  |  |
| 17 | Gwarancja min. 2 lata od dnia uruchomienia aparatu u Zamawiającego, obejmująca wszystkie części, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 18 | Instrukcja obsługi w języku polskim i ewentualnie instrukcja serwisowa (dostawa z aparatem) | TAK |  |  |
| 19 | Bezpłatne, roczne przeglądy gwarancyjne (na koniec 1 i 2 roku gwarancji) autoryzowanego serwisu wraz z niezbędnymi do przeglądu materiałami – w całym zaoferowanym okresie gwarancji | TAK |  |  |
| 20 | Przeszkolenie personelu medycznego – podczas uruchamiania aparatu | TAK |  |  |
| 21 | Paszport urządzenia z wpisem uruchomienia i potwierdzeniem sprawności | TAK |  |  |
| 22 | Serwis w okresie gwarancji bezpłatny, w trakcie trwania gwarancji 2 bezpłatne przeglądy techniczne aparatu, czas reakcji serwisu 72 godziny, czas usunięcia awarii max. 7 dni | TAK (PODAĆ) |  | PODAĆ RÓWNIEŻ DANE SERWISU: - adres, tel/fax, e-mail itp. |
| 23 | Protokół uruchomienia | TAK |  |  |
| 24 | Uruchomienie urządzenia i protokół uruchomienia wypełniony i podpisany przez osobę do tego uprawnioną i kompetentną | TAK |  |  |
| 25 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | TAK |  |  |
| 26 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności. | TAK |  |  |

Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE” - TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

| Lp | Nazwa wyrobu/producent | Ilość | Cena netto 1 szt. aparatu | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do masażu serca | 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  | x |  |

Zamawiający dopuszcza dołączenie do formularza ofertowego szczegółowej specyfikacji asortymentowo-cenowej w przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT.

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 2. Ogrzewacz kocykowy ciała pacjenta – 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………….

Model, typ: …………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………….

Rok produkcji 2017 (fabrycznie nowy): …………………………………………………………………….

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wymagania graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ogrzewacz kocykowy ciała pacjenta; urządzenie zapewniające utrzymanie właściwej temperatury ciała pacjenta i chroniące przed zjawiskiem hipotermii, w skład urządzenia wchodzi: - ogrzewacz kocykowy na stojaku jezdnym wyposażony w 1 szt. kocyka dla dorosłych na całe ciało, j. uż. | TAK |  |  |
| 2 | Zmniejszenie uczucia zimna i dyskomfort pacjenta realizowane przez kocyk ogrzewany ciepłym powietrzem | TAK |  |  |
| 3 | Urządzenie składające się z jednostki ogrzewającej oraz jednorazowych kocyków z włókniny | TAK |  |  |
| 4 | Ogrzewacz niewielkich rozmiarów i masy, z możliwością zawieszenia na ogólnie dostępnym stojaku jezdnym, posiadający zintegrowany uchwyt do przenoszenia | TAK |  |  |
| 5 | Wymiary ogrzewacza (wys. x głęb. x szer.): 30 cm x 19 cm x 24 cm (+/- 1 cm) | TAK (podać) |  |  |
| 6 | Masa urządzenia: 6,8 kg (+/-0,5 kg) | TAK (podać) |  |  |
| 7 | Temperatura pracy urządzenia: 15,6 - 26,7ºC (+/-0,5ºC) | TAK (podać) |  |  |
| 8 | Wilgotność: 0 – 100% (nie skondensowane) | TAK |  |  |
| 9 | Zakres regulacji temperatury: - niski: 36ºC (+/-1ºC) - średni: 40ºC (+/-1ºC) - wysoki: 44ºC (+/-1ºC) | TAK (podać) |  |  |
| 10 | Alarm dźwiękowy i wizualny (lampka alarmowa) uaktywniany w przypadku przekroczenia ustalonego zakresu temperatury nieprawidłowego połączenia rury do urządzenia | TAK |  |  |
| 11 | Alarm nieprawidłowego połączenia rury do urządzenia | TAK |  |  |
| 12 | Czas zwiększenia temperatury na wyjściu z 20 do 36ºC – max. 7 minut | TAK (podać) |  |  |
| 13 | Dokładność ogrzewania – ok. 1ºC | TAK (podać) |  |  |
| 14 | Urządzenie wyposażone w filtr wewnętrzny | TAK |  |  |
| 15 | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu | TAK |  |  |
| 16 | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu | TAK |  |  |
| 17 | Gwarancja min. 2 lata od dnia uruchomienia urządzenia u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu | TAK |  |  |
| 18 | Instrukcja obsługi w języku polskim i ewentualnie instrukcja serwisowa (dostawa z aparatem) | TAK |  |  |
| 19 | Paszport urządzenia z wpisem uruchomienia i potwierdzeniem sprawności | TAK |  |  |
| 20 | Protokół odbioru urządzenia | TAK |  |  |
| 21 | Uruchomienie urządzenia i protokół uruchomienia wypełniony i podpisany przez osobę do tego uprawnioną i kompetentną | TAK |  |  |
| 22 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | TAK |  |  |
| 23 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności. | TAK |  |  |

Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE” - TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

| Lp | Nazwa wyrobu/producent | Ilość | Cena netto 1 szt. aparatu | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ogrzewacz kocykowy ciała pacjenta | 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  | x |  |

Zamawiający dopuszcza dołączenie do formularza ofertowego szczegółowej specyfikacji asortymentowo-cenowej w przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT.

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 3. Wózek/stół operacyjny – 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………….

Model, typ: …………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………….

Rok produkcji 2017 (fabrycznie nowy): …………………………………………………………………….

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wymagania graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stabilna i wytrzymała konstrukcja wózka oparta na dwóch szeroko rozstawionych kolumnach, ułatwiających dezynfekcję oraz dostęp do pacjenta | TAK |  |  |
| 2 | Leże czterosegmentowe (z czego trzy segmenty ruchome) wykonane w formie jednolitego odlewu, zaokrąglone (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwe do dezynfekcji, utrzymania w czystości, wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (wielowarstwowego / strukturalnego) odpornego na działanie środków chemicznych, wilgoć, odbarwienia oraz uszkodzenia | TAK |  |  |
| 3 | Leże posiadające wyprofilowane krawędzie zapobiegające zsuwaniu się materaca oraz zintegrowane uchwyty, wykonane jako jeden odlew przeznaczone do mocowania materaca i pasów pacjenta | TAK |  |  |
| 4 | Segment oparcia pleców przezierny dla promieni RTG o strukturze kompozytu gwarantującej zwiększoną przezierność w stosunku do płyt HPL, w celu uzyskania wyników bez artefaktów i o wysokim stopniu szczegółowości analizy. Wózek przystosowany do wykonywania zdjęć RTG klatki piersiowej w pozycji siedzącej / fotelowej | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość wykonywania zdjęć RTG w pozycji z uniesionym oparciem pleców z mechanizmem mocowania tacy RTG bezpośrednio pod uniesionym oparciem pleców, w celu wykonywania dokładnych zdjęć (bez konieczności podkładania kasety pod pacjenta) | TAK |  |  |
| 6 | Wózek wyposażony w min. 6 tulei do mocowania wyposażenia dodatkowego: min. dwie tuleje od strony głowy i min. 4 tuleje od strony nóg | TAK (podać) |  |  |
| 7 | Wózek wyposażony od strony głowy pacjenta w uchwyty do prowadzenia z możliwością składania pod ramę leża, w celu bezpiecznego dostępu do pacjenta | TAK |  |  |
| 8 | Wózek wyposażony do strony nóg pacjenta w uchwyt do prowadzenia wykonany ze stali chromowanej | TAK |  |  |
| 9 | Wymiary wózka: Długość: 2070 mm (+/- 20 mm) Szerokość wózka: 800 mm (+/- 20 mm) Wymiar leża: 2000 x 700 mm (+/- 20 mm) Prześwit pomiędzy podstawą, a podłożem min. 150 mm, w celu umożliwienia współpracy z podnośnikiem pacjenta | TAK (podać) |  |  |
| 10 | Barierki boczne składane wzdłuż ramy leża, wspomagane sprężynami gazowymi przed gwałtownym opadaniem, powierzchnia barierek zabezpieczona antykorozyjnie powierzchnią chromowaną | TAK |  |  |
| 11 | Boki barierek wyposażone w listwy odbojowe, górna krawędź wykończona estetycznym tworzywem. Barierki boczne nie poszerzające gabarytów wózka, po złożeniu muszą znajdować się poniżej poziomu materaca | TAK |  |  |
| 12 | Długość barierek bocznych min. 1200 mm Wysokość barierek bocznych ponad leże min. 310 mm | TAK (podać) |  |  |
| 13 | Narożniki wózka wyposażone w krążki odbojowe zabezpieczające ściany i wózek przed uszkodzeniami | TAK |  |  |
| 14 | Teleskopowy, hydrauliczny mechanizm regulacji wysokości o konstrukcji dwukolumnowej. Kolumny wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
| 15 | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie od 550 mm do 900 mm (+/- 30 mm), dokonywana dźwigniami nożnymi umiejscowionymi po obu stronach wózka | TAK (podać) |  |  |
| 16 | Regulacja oparcia pleców uzyskiwana płynnie za pomocą sprężyny gazowej dźwignią umieszczoną od strony głowy pacjenta, wyraźnie oznaczona np. kolorem czerwonym. Zakres regulacji od 0 do 70o (+/- 3o) | TAK (podać) |  |  |
| 17 | Regulacja segmentu uda uzyskiwana płynnie za pomocą sprężyny gazowej dźwignią umieszczoną w łatwo dostępnym miejscu. Zakres regulacji od 0 do 20o (+/- 3o) | TAK (podać) |  |  |
| 18 | Regulacja segmentu podudzia uzyskiwana za pomocą rastomatu. Zakres regulacji od 0 do 22o (+/- 3o) | TAK (podać) |  |  |
| 19 | Możliwość uzyskania pozycji ortopedycznej, kardiologicznej (fotelowej), reanimacyjnej w szybki sposób za pomocą dostępnych funkcji wózka | TAK |  |  |
| 20 | Regulacja przechyłów wzdłużnych Trendelenburga i anty-Trendelenburga uzyskiwana płynnie za pomocą dźwigni nożnych umieszczonych z dwóch stron wózka (osobna dźwignia Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga). Zakres regulacji min. 0 do 14o | TAK (podać) |  |  |
| 21 | Podstawa wózka w całości osłonięta estetyczną obudową wykonaną z wysokiej jakości tworzywa z wyprofilowanym miejscem na butlę tlenową z pasami zabezpieczającymi oraz drugie wyprofilowane miejsce na podręczne rzeczy | TAK |  |  |
| 22 | Precyzyjny układ jezdny wózka, wymagający użycia siły poniżej 10 kg podczas przetaczania wózka z pełnym dopuszczalnym obciążeniem. Podstawa jezdna wyposażona w 4 koła o średnicy min. 200 mm, blokowane centralnie. | TAK (podać) |  |  |
| 23 | Duża dźwignia hamulca centralnego dostępna z obu stron wózka, wyraźnie oznaczona kolorami informującymi o stanie użycia blokady (np. kolor czerwony koła zablokowane, kolor zielony odblokowane) | TAK |  |  |
| 24 | Wózek wyposażony w materac o grubości min. 80 mm. Pokrowiec materaca wykonany z materiału „skaj”, łatwo zmywalny, zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Możliwość wyboru koloru materaca (min. 10 kolorów do wyboru). Materac mocowany za pomocą pasków (zatrzasków/klamer mocujących) do wyprofilowanych w leżu uchwytów | TAK (podać) |  |  |
| 25 | Wózek wyposażony w wieszak kroplówki wykonany ze stali nierdzewnej, z regulacją wysokości w zakresie min. 700 – 1200 mm, wyposażony w min. 2 tworzywowe haczyki do płynów. Tuleje do mocowania wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża | TAK (podać) |  |  |
| 26 | Waga wózka bez wyposażenia max. 150 kg | TAK (podać) |  |  |
| 27 | Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 315 kg | TAK (podać) |  |  |
| 28 | Wózek zgodny z Dyrektywą UE 93/42/CEE, wraz ze zmianami UE 2007/47/EC | TAK |  |  |
| 29 | Wyrób medyczny klasy I | TAK |  |  |
| 30 | Materiały informacyjne na temat oferowanego wózka | TAK |  |  |
| 31 | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu. | TAK |  |  |
| 32 | Gwarancja min. 2 lata od dnia uruchomienia wózka u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 33 | Instrukcja obsługi w języku polskim i ewentualnie instrukcja serwisowa (dostawa z wózkiem) | TAK |  |  |
| 34 | Bezpłatne, roczne przeglądy gwarancyjne (na koniec 1 i 2 roku gwarancji) autoryzowanego serwisu wraz z niezbędnymi do przeglądu materiałami – w całym zaoferowanym okresie gwarancji | TAK |  |  |
| 35 | Przeszkolenie personelu medycznego – podczas uruchamiania wózka | TAK |  |  |
| 36 | Paszport urządzenia z wpisem uruchomienia i potwierdzeniem sprawności | TAK |  |  |
| 37 | Serwis w okresie gwarancji bezpłatny, w trakcie trwania gwarancji 2 bezpłatne przeglądy techniczne wózka, czas reakcji serwisu 72 godziny, czas usunięcia awarii max. 7 dni | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 38 | Protokół uruchomienia | TAK |  |  |
| 39 | Uruchomienie wózka i protokół uruchomienia wypełniony i podpisany przez osobę do tego uprawnioną i kompetentną | TAK |  |  |
| 40 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | TAK |  |  |
| 41 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności. | TAK |  |  |

Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE” - TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

| Lp | Nazwa wyrobu/producent | Ilość | Cena netto 1 szt. aparatu | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek/stół operacyjny | 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  | x |  |

Zamawiający dopuszcza dołączenie do formularza ofertowego szczegółowej specyfikacji asortymentowo-cenowej w przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT.

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 4. Wideolaryngoskop – 2 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………….

Model, typ: …………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………….

Rok produkcji 2017 (fabrycznie nowy): …………………………………………………………………….

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wymagania graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do rutynowych i trudnych intubacji dzieci i dorosłych, składające się z wyświetlacza, adapteru, etui, baterii, łyżek z kanałem oraz łyżek standardowych | TAK |  |  |
| 2 | Zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej ok. 2,4”, z maksymalnym kątem widzenia nie mniejszym niż 155º | TAK (podać) |  |  |
| 3 | Zasilany na standardowe baterie alkaliczne zapewniające min. 80 minut pracy urządzenia (baterie w wyposażeniu) | TAK (podać) |  |  |
| 4 | Wymienne tory wizyjne wielorazowego użytku (adaptery), umożliwiające stosowanie łyżek dla całego zakresu wiekowego pacjentów od noworodków do dorosłych | TAK |  |  |
| 5 | Zintegrowane z urządzeniem źródło światła – biała dioda LED | TAK |  |  |
| 6 | Wskaźnik LED stanu baterii | TAK |  |  |
| 7 | Jednorazowe łyżki czyste mikrobiologicznie, rozmiary 1, 2, 3. Łyżki w rozmiarze 2 i 3 występujące w wersji z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną. W jednym zestawie po 2 szt. łyżek każdego rozmiaru i rodzaju. | TAK |  |  |
| 8 | Waga wideolaryngoskopu z łyżką ok. 220 g | TAK (podać) |  |  |
| 9 | Powłoka przeciwmgielna na końcu dystalnym | TAK |  |  |
| 10 | System zarządzania energią wyłączający urządzenie po 1 min. | TAK |  |  |
| 11 | Wyjście wideo | TAK |  |  |
| 12 | Materiały informacyjne na temat oferowanego urządzenia | TAK |  |  |
| 13 | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu. | TAK |  |  |
| 14 | Gwarancja min. 2 lata od dnia uruchomienia aparatu u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu | TAK (podać) |  |  |
| 15 | Instrukcja obsługi w języku polskim i ewentualnie instrukcja serwisowa (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 16 | Bezpłatne, roczne przeglądy gwarancyjne (na koniec 1 i 2 roku gwarancji) autoryzowanego serwisu wraz z niezbędnymi do przeglądu materiałami – w całym zaoferowanym okresie gwarancji | TAK |  |  |
| 17 | Przeszkolenie personelu medycznego – podczas uruchamiania urządzenia | TAK |  |  |
| 18 | Paszport urządzenia z wpisem uruchomienia i potwierdzeniem sprawności | TAK |  |  |
| 19 | Serwis w okresie gwarancji bezpłatny, w trakcie trwania gwarancji 2 bezpłatne przeglądy techniczne aparatu, czas reakcji serwisu 72 godziny, czas usunięcia awarii max. 7 dni | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 20 | Protokół uruchomienia | TAK |  |  |
| 21 | Uruchomienie urządzenia i protokół uruchomienia wypełniony i podpisany przez osobę do tego uprawnioną i kompetentną | TAK |  |  |
| 22 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | TAK |  |  |
| 23 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności. | TAK |  |  |

Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE” - TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

| Lp | Nazwa wyrobu/producent | Ilość | Cena netto 1 szt. aparatu | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wideolaryngoskop | 2 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  | x |  |

Zamawiający dopuszcza dołączenie do formularza ofertowego szczegółowej specyfikacji asortymentowo-cenowej w przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT.

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 5. Aparat EKG – 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………….

Model, typ: …………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………….

Rok produkcji 2017 (fabrycznie nowy): …………………………………………………………………….

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wymagania graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12-kanałowy elektrokardiograf | TAK |  |  |
| 2 | Częstotliwość próbkowania: 6400 Hz na kanał | TAK |  |  |
| 3 | Rozdzielczość przetwornika A/C: 12 bitów | TAK |  |  |
| 4 | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci | TAK |  |  |
| 5 | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG | TAK |  |  |
| 6 | Wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, drukowanie wybranej grupy przebiegów | TAK |  |  |
| 7 | Możliwe rodzaje badań: minimum ręczne, auto, automatyczne do schowka, automanual, long | TAK (podać) |  |  |
| 8 | Zapis automatyczny z funkcją zapisu do schowka sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy | TAK |  |  |
| 9 | Regulowana długość zapisu badania automatycznego w przedziale od 6 do 30 sekund | TAK |  |  |
| 10 | Definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu automanual | TAK |  |  |
| 11 | Wydruk na drukarce aparatu lub drukarce zewnętrznej | TAK |  |  |
| 12 | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK |  |  |
| 13 | Możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku | TAK |  |  |
| 14 | Menu obsługiwane za pomocą panelu dotykowego | TAK |  |  |
| 15 | Pamięć do 1000 pacjentów lub 1000 badań | TAK (podać) |  |  |
| 16 | Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości | TAK |  |  |
| 17 | Automatyczna analiza i interpretacja, wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta | TAK |  |  |
| 18 | Wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej | TAK (podać) |  |  |
| 19 | Ciągły pomiar częstości akcji serca i jego prezentacja na wyświetlaczu | TAK |  |  |
| 20 | Możliwość włączania i wyłączania filtrów: zakłóceń sieciowych, mięśniowych, izolinii | TAK |  |  |
| 21 | Detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału | TAK |  |  |
| 22 | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących | TAK |  |  |
| 23 | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca | TAK |  |  |
| 24 | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | TAK |  |  |
| 25 | Eksport badań do pamięci USB | TAK |  |  |
| 26 | Przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet | TAK |  |  |
| 27 | Aparat wyposażony w: - kabel EKG - elektrody przyssawkowe - elektrody kończynowe klipsowe - papier EKG – 1 rolka - kabel zasilający - wózek | TAK |  |  |
| 28 | Materiały informacyjne na temat oferowanego aparatu | TAK |  |  |
| 29 | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu | TAK |  |  |
| 30 | Gwarancja min. 2 lata od dnia uruchomienia aparatu u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu | TAK (podać) |  |  |
| 31 | Instrukcja obsługi w języku polskim i ewentualnie instrukcja serwisowa (dostawa z aparatem) | TAK |  |  |
| 32 | Bezpłatne, roczne przeglądy gwarancyjne (na koniec 1 i 2 roku gwarancji) autoryzowanego serwisu wraz z niezbędnymi do przeglądu materiałami – w całym zaoferowanym okresie gwarancji | TAK |  |  |
| 33 | Przeszkolenie personelu medycznego – podczas uruchamiania aparatu | TAK |  |  |
| 34 | Paszport urządzenia z wpisem uruchomienia i potwierdzeniem sprawności | TAK |  |  |
| 35 | Serwis w okresie gwarancji bezpłatny, w trakcie trwania gwarancji 2 bezpłatne przeglądy techniczne aparatu, czas reakcji serwisu 72 godziny, czas usunięcia awarii max. 7 dni | TAK (podać) |  |  |
| 36 | Protokół uruchomienia | TAK |  |  |
| 37 | Uruchomienie aparatu i protokół uruchomienia wypełniony i podpisany przez osobę do tego uprawnioną i kompetentną | TAK |  |  |
| 38 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | TAK |  |  |
| 39 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności. | TAK |  |  |

Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE” - TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

| Lp | Nazwa wyrobu/producent | Ilość | Cena netto 1 szt. aparatu | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat EKG | 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  | x |  |

Zamawiający dopuszcza dołączenie do formularza ofertowego szczegółowej specyfikacji asortymentowo-cenowej w przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT.

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 6 Defibrylator – 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………….

Model, typ: …………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………….

Rok produkcji 2017 (fabrycznie nowy): …………………………………………………………………….

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wymagania graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie bateryjne/akumulatorowe i AC 230V 50Hz +/- 10% | TAK (podać) |  |  |
| 2 | Średni czas pracy z baterii przy monitorowaniu – min. 6 godzin | TAK (podać) |  |  |
| 3 | Możliwość ładowania akumulatorów z AC 230V 50Hz +/-10% | TAK (podać) |  |  |
| 4 | Urządzenie przenośne, przekątna ekranu min. 8 cala, ekran kolorowy, LCD TFT, z dobrą widocznością przy dużym naświetleniu | TAK (podać) |  |  |
| 5 | Ciężar monitora z możliwością defibrylacji max. 10 kg | TAK (podać) |  |  |
| 6 | Monitorowanie funkcji życiowych: EKG, SpO2, NIBP | TAK |  |  |
| 7 | Ilość kanałów EKG: min. 12 | TAK (podać) |  |  |
| 8 | Interpretacja i analiza przebiegu EKG w zależności od wieku pacjenta | TAK |  |  |
| 9 | Pomiar uniesienia odcinka S-T na każdym odprowadzeniu EKG | TAK |  |  |
| 10 | Zakres pomiaru SpO2: min. 50-100% | TAK (podać) |  |  |
| 11 | Czujnik pomiaru SpO2, wielorazowego użytku typu klips na palec | TAK |  |  |
| 12 | Zakres pomiaru NIBP: min. 40-210 mmHg | TAK (podać) |  |  |
| 13 | Tryb NIBP ręczny i automatyczny | TAK |  |  |
| 14 | Łyżki twarde do defibrylatora dla dorosłych i dzieci z możliwością ustawienia poziomu energii defibrylacji i uruchomienia drukarki | TAK (podać) |  |  |
| 15 | Elektrody defibrylująco-stymulująco-monitorujące – min. 2 kpl. | TAK (podać) |  |  |
| 16 | Defibrylacja ręczna | TAK |  |  |
| 17 | Defibrylacja półautomatyczna AED | TAK |  |  |
| 18 | Ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej: min. 16 | TAK (podać) |  |  |
| 19 | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |  |
| 20 | Kardiowersja | TAK |  |  |
| 21 | Stymulacja przezskórna serca | TAK |  |  |
| 22 | Tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna | TAK |  |  |
| 23 | Zakres regulacji częstości impulsów stymulujących min. 50-150/min. | TAK (podać) |  |  |
| 24 | Zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 10-180 mA | TAK (podać) |  |  |
| 25 | Alarmy wszystkich monitorowanych funkcji | TAK |  |  |
| 26 | Szerokość papieru min. 90 mm | TAK (podać) |  |  |
| 27 | Ilość kanałów jednocześnie drukowanych: min. 3 | TAK (podać) |  |  |
| 28 | Prędkości przesuwu papieru: min. 2 (25 i 50 mm/sek.) | TAK (podać) |  |  |
| 29 | Możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG, wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | TAK |  |  |
| 30 | Wymagana funkcja transmitowania badań EKG i innych danych medycznych z defibrylatora do stacji odbiorczych powszechnie używanych w Polsce – Lifenet System | TAK |  |  |
| 31 | Defibrylator wyposażony w funkcję teletransmisji – BEZ MODEMU | TAK |  |  |
| 32 | Odporny na wstrząsy, upadki, drgania ze względu na przeznaczenie dla Zespołów Ratownictwa Medycznego | TAK |  |  |
| 33 | Odporność na wilgoć i kurz nie mniejsza niż IP44 | TAK (podać) |  |  |
| 34 | Impregnowana torba do noszenia na ramieniu z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne | TAK |  |  |
| 35 | Pełne wyposażenie: - ładowarka – 1 szt. - akumulator – 3 szt. - kabel EKG 12-odprowadzeniowy – 1 szt. - kabel Quick Combo do stymulacji przezskórnej i defibrylacji – 1 szt. - elektroda do defibrylacji i stymulacji przezskórnej – 2 szt. - certyfikowany uchwyt karetkowy – 1 szt. - wężyk NIBP – 1 szt. - mankiet NIBP – 1 szt. - czujnik pulsoksymetru dla dorosłych – 1 szt. - łyżki twarde z nakładkami pediatrycznymi – 1 szt. - torba transportowa – 1 szt. - pasek – 1 szt. - tester wyładowań – 1 szt. | TAK |  |  |
| 36 | Materiały informacyjne na temat oferowanego defibrylatora | TAK |  |  |
| 37 | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu | TAK |  |  |
| 38 | Gwarancja min. 2 lata od dnia uruchomienia defibrylatora u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu | TAK (podać) |  |  |
| 39 | Instrukcja obsługi w języku polskim i ewentualnie instrukcja serwisowa (dostawa z defibrylatorem) | TAK |  |  |
| 40 | Bezpłatne, roczne przeglądy gwarancyjne (na koniec 1 i 2 roku gwarancji) autoryzowanego serwisu wraz z niezbędnymi do przeglądu materiałami – w całym zaoferowanym okresie gwarancji | TAK |  |  |
| 41 | Przeszkolenie personelu medycznego – podczas uruchamiania defibrylatora | TAK |  |  |
| 42 | Paszport urządzenia z wpisem uruchomienia i potwierdzeniem sprawności | TAK |  |  |
| 43 | Serwis w okresie gwarancji bezpłatny, w trakcie trwania gwarancji 2 bezpłatne przeglądy techniczne aparatu, czas reakcji serwisu 72 godziny, czas usunięcia awarii max. 7 dni | TAK (podać) |  |  |
| 44 | Protokół uruchomienia | TAK |  |  |
| 45 | Uruchomienie defibrylatora i protokół uruchomienia wypełniony i podpisany przez osobę do tego uprawnioną i kompetentną | TAK |  |  |
| 46 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | TAK |  |  |
| 47 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności. | TAK |  |  |

Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE” - TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

| Lp | Nazwa wyrobu/producent | Ilość | Cena netto 1 szt. aparatu | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator | 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  | x |  |

Zamawiający dopuszcza dołączenie do formularza ofertowego szczegółowej specyfikacji asortymentowo-cenowej w przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT.

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 7. Respirator transportowy – 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………….

Model, typ: …………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………….

Rok produkcji 2017 (fabrycznie nowy): …………………………………………………………………….

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wymagania graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator transportowy z PEEP/CPAP | TAK |  |  |
| 2 | Dwa tryby wentylacji | TAK |  |  |
| 3 | Niezależna płynna regulacja częstości i objętości oddechowej | TAK |  |  |
| 4 | Wentylacja manualna z ograniczeniem objętości oddechowej | TAK |  |  |
| 5 | Płynna regulacja ciśnienia granicznego w układzie pacjenta | TAK |  |  |
| 6 | Funkcja PEEP/CPAP | TAK |  |  |
| 7 | Dwa poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej | TAK |  |  |
| 8 | Terapia tlenowa, zintegrowany przepływomierz | TAK |  |  |
| 9 | Wbudowany manometr z fluorescencyjną tarczą, monitorowanie ciśnienia wdechowego i wydechowego | TAK |  |  |
| 10 | Możliwość pracy w rezonansie magnetycznym MRI | TAK |  |  |
| 11 | Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa zintegrowany z alarmem dźwiękowym wysokiego ciśnienia | TAK |  |  |
| 12 | Zasilanie i sterowanie wyłącznie pneumatyczne | TAK |  |  |
| 13 | Niskie zużycie gazu zasilającego | TAK |  |  |
| 14 | Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego | TAK |  |  |
| 15 | System elektronicznych wskaźników oraz alarmów dźwiękowych i wizualnych | TAK |  |  |
| 16 | Akcesoria do wentylacji noworodków | TAK |  |  |
| 17 | Monoblokowa budowa | TAK |  |  |
| 18 | Elementy sterujące osłonięte przez zarys obudowy | TAK |  |  |
| 19 | Respirator odporny na wstrząsy, wibracje, upadki, uszkodzenia mechaniczne, odporny na działanie wody oraz niskich i wysokich temperatur | TAK |  |  |
| 20 | Niewielkie wymiary i niska waga | TAK |  |  |
| 21 | Zasada działania: czasowo zmienny generator przepływu | TAK |  |  |
| 22 | Zakres przepływu: 8-39 l/min | TAK (podać) |  |  |
| 23 | Zasilanie: pneumatyczne, suchy, bezolejowy gaz, ciśnienie 280-600 kPa | TAK (podać) |  |  |
| 24 | Częstość oddechowa: płynna regulacja w zakresie 8-40 odd/min. | TAK (podać) |  |  |
| 25 | Objętość oddechowa: płynna regulacja w zakresie 70-1500 ml | TAK (podać) |  |  |
| 26 | Współczynnik I:E od 1:1,4 (przy 40 odd/min) do 1:2,5 (przy 8 odd/min) | TAK (podać) |  |  |
| 27 | Oddech manualny: zgodnie z nastawianą objętością i częstością oddechową | TAK |  |  |
| 28 | Zastawka PEEP zintegrowana: zakres regulacji 0-20 cmH2O | TAK (podać) |  |  |
| 29 | Przepływomierz: zakres regulacji 0,5-35 l/min | TAK (podać) |  |  |
| 30 | Ciśnienie w trybie CPAP: regulowane do maks. 10-16 cmH2O przy przepływie 35 l/min | TAK (podać) |  |  |
| 31 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej: 50%/100% | TAK (podać) |  |  |
| 32 | Zastawka bezpieczeństwa: regulowana w zakresie 20-60 cmH2O | TAK (podać) |  |  |
| 33 | Minimalna objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji CMV: 425 ml przy częstości 12 odd/min | TAK (podać) |  |  |
| 34 | Zakres pomiaru wbudowanego manometru ciśnienia: od -10 do +80 cmH2O | TAK (podać) |  |  |
| 35 | Zużycie tlenu do sterowania pracą respiratora: ok. 60 ml/cykl | TAK (podać) |  |  |
| 36 | Możliwość pracy w środowisku MRI o indukcji do 3 Tesla | TAK |  |  |
| 37 | Temperatura pracy: -10 do +50ºC | TAK (podać) |  |  |
| 38 | Temperatura przechowywania: -40 do +60ºC | TAK (podać) |  |  |
| 39 | Wilgotność względna pracy/przechowywania: 0-95% | TAK (podać) |  |  |
| 40 | Klasa odporności na wnikanie ciał stałych/cieczy: IP54 | TAK |  |  |
| 41 | Moduł alarmowy: - alarm wysokiego ciśnienia w układzie oddechowym - sygnalizacja przekroczenia ciśnienia granicznego - alarm niskiego ciśnienia/rozłączenia w układzie oddechowym - zasilanie bateryjne modułu alarmów | TAK |  |  |
| 42 | Wymiary: 93x235x165 mm (+/- 3 mm) | TAK (podać) |  |  |
| 43 | Waga: ok. 2,4 kg (+/- 0,5 kg) | TAK (podać) |  |  |
| 44 | Pełne wyposażenie: - PEEP/CPAP - przewód zasilający - jednorazowy obwód oddechowy - obwód CPAP - jednorazowy zestaw do hiperinflacji - bateria do modułu alarmów - uchwyt karetkowy - torba na zestaw tlenowy - reduktor butlowy z przepływomierzem i szybkozłączką AGA - butla tlenowa aluminiowa DIN 2,7 l - pusta | TAK (podać) |  |  |
| 45 | Materiały informacyjne na temat oferowanego respiratora | TAK |  |  |
| 46 | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu | TAK |  |  |
| 47 | Gwarancja min. 2 lata od dnia uruchomienia respiratora u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu | TAK (podać) |  |  |
| 48 | Instrukcja obsługi w języku polskim i ewentualnie instrukcja serwisowa (dostawa z defibrylatorem) | TAK |  |  |
| 49 | Bezpłatne, roczne przeglądy gwarancyjne (na koniec 1 i 2 roku gwarancji) autoryzowanego serwisu wraz z niezbędnymi do przeglądu materiałami – w całym zaoferowanym okresie gwarancji | TAK |  |  |
| 50 | Przeszkolenie personelu medycznego – podczas uruchamiania respiratora | TAK |  |  |
| 51 | Paszport urządzenia z wpisem uruchomienia i potwierdzeniem sprawności | TAK |  |  |
| 52 | Serwis w okresie gwarancji bezpłatny, w trakcie trwania gwarancji 2 bezpłatne przeglądy techniczne aparatu, czas reakcji serwisu 72 godziny, czas usunięcia awarii max. 7 dni | TAK (podać) |  |  |
| 53 | Protokół uruchomienia | TAK |  |  |
| 54 | Uruchomienie respiratora i protokół uruchomienia wypełniony i podpisany przez osobę do tego uprawnioną i kompetentną | TAK |  |  |
| 55 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | TAK |  |  |
| 56 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności. | TAK |  |  |

Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE” - TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

| Lp | Nazwa wyrobu/producent | Ilość | Cena netto 1 szt. aparatu | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator transportowy | 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  | x |  |

Zamawiający dopuszcza dołączenie do formularza ofertowego szczegółowej specyfikacji asortymentowo-cenowej w przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT.

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy